加装油量传感器操作流程

- 一.准备的工具和材料

- 1)工具

- 1.手枪电钻（能夹10mm钻头的）（备2个）

- 2.直径55mm的金属开孔钻头

- 3.直径2mm的金属钻头（备2-3个）

- 4.十字螺丝刀

- 5.磁铁（用1米长的线栓住）

- 6.金属挫一把

- 7.尖嘴钳一把

- 2)材料

  - 1.汽车密封胶（备1-2支）

  - 2.电线（0.5平方）三色（红，蓝，黑）

  - 3.套管

  - 4.黑胶布

二，操作流程:

- 1.定位：

  - 原则一般在油箱的中间部位，要避开原来油浮子的位置。

- 2.清理油箱开孔位置的脏物

  - 把要油箱安装位置上的油污祛除

- 3.钻空

  - 用手枪钻夹住50mm的金属开孔钻头，接上电源在定位的油箱中间钻，（注意，速度不要快，到将要钻透时，停止，用螺丝刀和尖嘴钳把要钻下的金属剥落下来，避免它掉入油箱）

- 4.清理

  - 用紧缩锉刀把开孔的毛边去掉

  - 用带线的磁铁放到油箱中，吸出铁削。

- 5.把生产厂家按车辆型号定制的传感器拿出

  - 去掉浮子的保护罩，用螺丝刀卸下5个安装螺丝和5个自攻螺丝。

  - 使传感器和安装法兰分离。

检查法兰的O型圈。如果完整，就将它安放在开好的孔上。

- 6.固定

  - 用手枪钻夹2mm的钻头，在安装法兰的5个有凹槽的孔内打孔（要把油箱打穿）把5个自攻螺丝分别盏上金属密封胶，把法兰紧固在油箱上。把传感器安装在法兰上，用5个螺丝拧紧。

- 7.密封

  - 用金属密封胶在法兰和油箱的结合处密封一圈。

- 8.连线

  - 把对应的色线连上，接头处用黑胶带绕好。最好线用套管。走线要走车上的大梁。